LABORATORINIS DARBAS Nr. 6

SIJŲ  POSLINKIŲ  TYRIMAS

Darbo tikslas: nustatyti eksperimentiškai sijos pjūvio įlinkį bei deviaciją ir palyginti juos su apskaičiuotais teoriškai.

Stendo skaičiuojamoji schema

Stendo rodikliai:

sijos ilgis 					l = 		 cm;

pjūvio, kurio įlinkis nustatomas, padėtis 	lc = 		 cm;

jėgos pridėties pjūvio padėtis 			lf = 		 cm;

atramos gembės ilgis 				ld = 4,5 cm;

sijos skerspjūvio inercijos momentas 		Ix = 0,040 cm4;

sijos medžiagos - plieno tamprumo modulis 	E = 190 GPa.

Apkrova ir indikatorių rodmenys

| Apkrova F (kN) | Idikatoriaus rodmenys ac (mm) | Idikatoriaus. rodmenys ad (mm) | Pokyčiai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (F (kN) | (ac (mm) | (ad (mm) |
|  | ( (F = | ( (ac = | ((ad = |

Vidurkiai:

jėgos pokyčio

įlinkio indikatoriaus rodmenų pokyčio

deviacijos indikatoriaus rodmenų pokyčio

Eksperimentinis pjūvio  įlinkis nuo vidutinio jėgos pokyčio (Fm:

veksp,c = (am,c =

Eksperimentinė pjūvio  deviacija nuo vidutinio jėgos pokyčio (Fm:

(eksp,a =(am,d / ld =.

Teorinis įlinkio irdeviacijos skaičiavimas

(Žemiau nubraižoma sijos skaičiuojamoji schema, sija apkraunama (Fm, apskaičiuojami lenkimo momentai M ir nubraižoma jų diagrama. Po to nubraižomos dar dvi sijos: viena - pjūvyje C apkraunama bemate vienetine jėga, o kita - atramoje A apkraunama bemačiu vienetiniu momentu. Nuo šių apkrovų sudaromos lenkimo momentų diagramos. Teorinės įlinkio ir deviacijos reikšmės apskaičiuojamos grafoanalitiniu būdu. Darbo gale atliekamas rezultatų palyginimas)

Darbą atliko: