9 paskaita. KOORDINAČIŲ TRANSFORMAVIMAS IR JO VEDINIAI

## Vektorių transformavimas

Vektoriai : pozicijos, poslinkių, jėgų, mažų posūkių, momentų.

komponentas, pavyzdžiui:

u'  = ( x'x u + ( x'y v + ( x'z w       –    suma    u,v,w     projekcijų į     x' ;      ( x'x  - krypties kosinusas kampo tarp ašių      x'    ir  x,  .... .

...

=  , 			= 		(1)

Matrica [ ( ]:

- ortogonali, t.y.    [ ( ]-1 = [ ( ]T

- gali būti stačiakampė

- gali sieti ne vien dekartines koordinates

Taigi,

{ u' } = [ ( ] { u }  	ir 	{ u } = [ ( ]T  { u' }

...

{ M' } = [ ( ] { M }	 ir 	{ M } = [ ( ]T { M' }

Bendruoju atveju  [ ( ] yra nebūtinai ortogonali ir stačiakampė, tačiau vis tiek

{ u } = [ ( ]T { u' }.

Įrodymas: tegu šiuos poslinkius atlieka jėgos { f }, { f ' }. Virtualių poslinkių principu suteikiama poslinkių variacija: { δ u }, { δ u' };      { δ u' } = [ ( ] { δ u }.

Tos pačios jėgos darbas virtualiuose poslinkiuose yra lygus:

{ δ u }T { f } = { δ u' }T { f ' } = { δ u }T [ ( ]T { f ' },

{ f } = 			      [ ( ]T { f ' }.

## Deformacijų, įtempimų, medžiagos savybių transformavimas

# Deformacijos

εx ( u, x , ...

= +  +  ;  	( iš (1))

...

=  + +

((	     ((	        ((

(x'x	   (x'y	        (x'z

...

Visoms galimoms 9 – ioms išvestinėms:

{ u', x' , u', y' , u', z' , ... , w', z' }T =   * { u, x , u, y , u, z , ... , w, z }T				      = l          = m         = n			( 2 )

Iš ( 2 ) išrenkami reikiami nariai ir sudėliojami taip, kaip reikalauja Cauchy lygtys. Rezultatas pateikiamas formoje:

=  ,							( 3 )

= ,

Čia deformacijų tvarka:

# Įtempimai

Iš virtualaus vidinių jėgų darbo tūrio vienetui, atliekamo virtualiame poslinkyje: tų pačių įtempimų darbas bet kurioje koordinačių sistemoje turi būti vienodas.

=  < iš (3) > =

{σ}=			          =          			( 4 )

Įtempimų tvarka:

Iš ( 4 ):

Dėl : tegu ( 3 ) lygtyje esančios  dalys yra   T11, T12, T21, T22

,

.

Atskiras atvejis: transformavimas 2D plokštumoje:

;     ;

Medžiagos savybės:

ir 	;

iš ( 3 ), ( 4 ):

(5)

______________________

Iš (1, 2, 3, 4, 5) natūraliai seka:

Standumo matricos transformavimo pavyzdys:  lenkiamo strypo elementas.

Lokalinėse koordinatėse:

=

yra superpozicija tempiamo-gniuždomo strypo (1 l.l.– u) ir grynai lenkiamo strypo (l.l.: v ir Θ).

,

,

6(6	      3(3

,

TRANSFORMAVIMO VEDINIAI

Įtvirtinimai ne koordinačių ašių kryptimis

Pavyzdys:

Vienas iš galimų 3-io mazgo įtvirtinimo būdų: laikyti, kad        v3  =  -u3 tg(

Paprasčiausia: uždrausti v3 poslinkį.

Taigi, prieš kraštinių sąlygų įvedimą:

*  =

2( 2           2(1	  2(1

,

arba, lenkiamų strypų atveju,

Mazgo 3 poslinkius u,v transformuojame į   U, V:

arba  		,

Patogiausia taikyti procdūrą visai matricai [ K ] ir jėgų vektoriui {F}; kitų mazgų netransformuosime, todėl

[ I I T3 I ]

,

Šioje matricoje įvedama kraštinė sąlyga poslinkiui V3.

Jei yra ir kitų nuožulnių įtvirtinimų, paeiliui atliekamos panašios transformacijos:      	…

Sprendiniai – poslinkiai – bus gauti tokiose transformuotose koordinatėse.

# Skirtingų elementų sujungimas į ansamblį

Pavyzdys:

Tegu lenkiamas strypas 5-6 prijungiamas prie tempiamo-gniuždomo strypo 2-3 viduryje kraštinės, arba prie keturkampio elemento 1-2-3-4 briaunos.

Lenkiamam strypui:

,

Turime gauti:

,      kur

[ T ] galima taip parinkti, kad 5-ojo mazgo poslinkiai būtų mazgų 2 ir 3 poslinkių tiesinė interporacija; 5-ojo mazgo posūkis būtų toks kaip strypo 2-3  posūkis:

,       ,

6(7           3(4      3(3

bus gauta 7( 7.

# Standūs ryšiai

Pavyzdys:

Jei plokštelės elementai nagrinėjami 3D erdvėje, mazgo l.l. yra

u   v   w   Θx   Θy   (Θz)

Strypo mazgai turi l.l.    u   w  Θy

Prijungiant strypo elementą 3-4 prie plokštelės mazgų 1-2, ansamblyje l.l. u3  w3  Θy3  u4  w4  Θy4  neturi likti.

Akivaizdu:

- strypo standumas w kryptimi turi prisidėti prie plokštelės atitinkamo standumo;

- strypo standumas posūkiui Θ taip pat prisideda;

- dėl standumo poslinkio u kryptimi:

Teigiamas Θy1 iššaukia teigiamą   u' = tg Θy1b ≈  Θy1b

,

Analogiškai transformuojami poslinkiai 4-am mazgui.

Visam strypui

,

Matricų elementai pridedami prie globalių matricų mazgų 1 ir 2 l.l.

Mazgai kaip 3 ir 4 vadinami “slave nodes”, o 1 ir 2 – “master nodes”

TAMPRUS PARĖMIMAS

Pavyzdys: geležinkelio bėgis ant sankasos; turi būti analizuojamas tik pats bėgis.

Pagrindas įvertinamas „pamato standumo matrica“ [ Kf ]. Jei struktūros standumas yra [ Ks ], tai pilnas standumas yra [ Ks ] + [ Kf ].     [ Kf ] pridedama tik  bendriems struktūros – pagrindo mazgams.

Pagrindo modeliai:

Winklerio pagrindas.

Jo tamprumo modulis - (, plotas – A, w – vertikalus poslinkis nuo apkrovos F. Jėgos prieaugis iššauks poslinkį:

dF = ( w d A

Pagrindo deformacijos energijos prieaugis

dU =

Įlinkis w yra toks pat, kaip struktūros elemento, todėl jam turi galioti to elemento formos funkcijos:

U = ,

( 1 )

Galima imti ir supaprastintas formos funkcijas; pavyzdžiui , jei struktūra – lenkiama plokštelė – imti tik [ N ] C° suderinamumo ir tik įlinkiui w. [ Kf ] šiuo atveju turės nulines eilutes ir stulpelius sukimo l.l.

Paprasčiausias – „spyruoklinis“ pagrindas:

Pagrindo pasipriešinimo jėga yra ( A w. Jei pagrindo paviršiuje bus n struktūros b.e. tinklo mazgų, vienos spyruoklės standumas (A / n. Šie standumai pridedami prie diagonalinių [ Ks ] elementų, atitinkančių įlinkio l.l. –  w.

BEGALINIAI BAIGTINIAI ELEMENTAI

Pavyzdys:

Nagrinėsime begalinius elementus statikos uždaviniui.

Tai – analogas  tampriam pagrindui. σ/ε begaliniuose elementuose nedomina.

Galimi sprendimo būdai:

- parinkti tokias f.f., kurios teikia 0 kai koordinatė  ( ( ;

- geometrijai apibrėžti imti atskiras f.f., kurios neapibrėžtai auga, koordinatei ( (.

Antrasis būdas – paprastesnis. Jo iliustracija 1D elementui:

X  = x1+x2 , 								( 1 )

=,

Taigi,

x = x1	prie  = -1

x = x2  prie  = 0

x = (  prie  ( 1 	( = ) -    3-ias mazgas nukeliamas į begalybę; jo tiksli vieta nežinoma.

Nežinomai funkcijai  parenkamas kitimo dėsnis (3 – jų mazgų elementui – kvadratinis):

( = 						( 2 )

– izoparametrinis elementas su specifinėmis [N']. Sustačius [ K ], įvesti kraštinę sąlygą (3 = 0.

Pastaba.   ( 1 ) išsprendus  atžvilgiu ir įvedus x =  r:

;

ją įstačius į ( 2 ):

Iš čia: kai r ( (, ( ( (3;    (3  kraštinė sąlyga užduodama nuline reikšme.  Bet kai, r ( 0,

( ( (     taške (  su koordinate x. Tai – singuliarus taškas.

2D begalinis elementas:

. . .

# Text boxes

w

v1

v

w1

x

y

z1

z

x1

y1

u

u1

(

(

y1, v1

y,v

z,z1

x,u

1

x1

y1

2

(

(2

2

v2

u2

(1

1

u1

v1

x

y

Kietas deformuojamas

tamprus pagrindas

Winklerio pagrindas

q

x

z,w

Idealizuotas “spyruoklinis” pagrindas

begalinis elementas

(tik statikai)

begalinis elementas

P

P

begalinė sritis

P